Приватне підприємство «ДОМІНІОН ХАРКІВ»

Кваліфікаційний сертифікат Серія АА№003693

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ,

обмеженої  вулицею Харківською, об’єктами громадської та садибної житлової забудови  по вулиці Харківській  та по вулиці Сковороди в смт Покотилівка    Харківського району

Харківської області

Замовник: Височанська селищна рада

Директор ПП «ДОМІНІОН ХАРКІВ»                 С.О.Любченко

Головний архітектор проекту                                  М.М.Усова

«  ____  » квітня 2021 р.

Харків 2021 рік

Детальний план території, обмеженої  вулицею Харківською, об’єктами громадської та садибної житлової забудови  по вулиці Харківській  та по вулиці Сковороди в смт Покотилівка    Харківського району Харківської області»

розроблено  проектною організацією  ПП «ДОМІНІОН ХАРКІВ»

Авторський склад колективу,

яким розроблено детальний план території

| № | Розділи | Виконавець | Прізвище, ініціали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Архітектурно-планувальне рішення | архітектор архітектор архітектор | Усова М.М. Черемянін К.М. Перепелка М.А. |
| 2 | Техніко-економічне обґрунтування | архітектор | Усова М.М. |
| 3 | Природні умови | архітектор | Усова М.М. Черемянін К.М. |
| 4 | Інженерно-комунальне обладнання | архітектор | Черемянін К.М. Любченко С.О |
| 5 | Інженерна підготовка території | архітектор | Черемянін К.М. Перепелка М.А. |
| 6 | Заходи щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища | архітектор архітектор | Усова М.М. Черемянін К.М. |

Детальний план території розроблено відповідно до ДБН «Склад та зміст детального плану території» Б.1.1-14:2012, а також відповідно до будівельних, санітарних, екологічних, протипожежних та інших норм, правил та стандартів, діючих в Україні.

Головний архітектор проекту                                              М.М.Усова

Склад детального плану

І. Пояснювальна записка

1. Перелік матеріалів детального плану.

2.Природні, соціально-економічні і містобудівні умови.

3. Стисла  історична довідка.

4. Оцінка існуючої ситуації.

5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, структура забудови, яка пропонується.

6.Характеристика видів використання території.

7.Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

8. Містобудівні умови і обмеження забудови території.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території .

10. Житловий фонд та розселення.

11.Система обслуговування населення.

12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

13. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

15. Комплексний благоустрій та озеленення території.

16. Охорона навколишнього природного середовища (Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища).

17. Заходи з цивільного захисту та протипожежні заходи.

18. Заходи щодо реалізації детального плану.

19. Перелік вихідних даних.

20. Основні техніко-економічні показники детального плану.

ІІ. Графічні матеріали

1. Схема розташування  території  у планувальній структурі населеного пункту.

2.План існуючого використання  території,  поєднаний із опорним планом та  схемою планувальних обмежень (М1:1000),(прим.доп.5.1.3,5.1.4ДБН Б.1.1-14:2012)

3.   Проектний  план, поєднаний  з планом червоних ліній та схемою організації руху транспорту і пішоходів (М1:1000),  кресленням поперечних профілів вулиць.(М1:200).(прим.до п.5.1.6,5.1.7 ДБН  Б.1.1-14:2012).

4. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування.                 (М 1:1000).

5. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору.               (М 1:1000).

Пояснювальна записка

1.	Вступ та загальні положення

Детальний план території, обмеженої  вулицею Харківською, об’єктами громадської та садибної житлової забудови  по вулиці Харківській  та по вулиці Сковороди в смт Покотилівка    Харківського району Харківської області, розроблено  проектною організацією ПП «ДОМІНІОН ХАРКІВ» на замовлення Височанської селищної ради у розвиток та уточнення рішень  Генерального плану селища Покотилівка, розробленого інститутом "Харківпроект" у 1992 році, з урахуванням рішень Схеми планування Харківської області, затвердженої рішенням III сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 23 грудня 2010 року № 30-VI,  та на підставі рішення ІV сесії Височанської селищної ради VIІІ скликання від 12 лютого 2021 року «Про розроблення детального плану території, обмеженої  вулицею Харківською, об’єктами громадської та садибної житлової забудови  по вулиці Харківській  та по вулиці Сковороди в смт Покотилівка  Харківського району Харківської області», затвердженого Височанським селищним головою завдання, відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення генерального плану селища та визначає планувальну організацію і розвиток території частини населеного пункту.

Розробка детального плану території  ставить за мету визначення та обґрунтування можливості розміщення об’єктів, передбачених детальним планом території, виявлення та уточнення територіальних ресурсів для містобудівного використання, визначення всіх планувальних обмежень використання території,  планування земельної ділянки, сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища, визначення містобудівних умов і обмежень забудови, тощо.

Детальний  план  території  після  затвердження  є  основою  для визначення  вихідних  даних  для  розроблення  проекту  забудови  земельних ділянок; розміщення об’єктів будівництва; визначення містобудівних умов і обмежень;  проектування  будинків  і  споруд;  проектування  мереж і  споруд інженерно-транспортної  інфраструктури  та  інженерного  забезпечення території;   розроблення проектів землеустрою, тощо.

В межах населеного пункту ДПТ розробляється відповідно до генерального плану населеного  пункту  з  метою  визначення  функціонального призначення  території,  охопленої  детальним  планом. Детальний план території визначає:

-	принципи планувально-просторової організації забудови;

-	червоні лінії та лінії регулювання забудови;

-	функціональне призначення, режим та параметри  забудови, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;

-	містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування території;

- потребу в закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

-	доцільність, обсяги, послідовність використання території;

-	черговість та обсяги інженерної підготовки території;

-	систему інженерних мереж;

-	порядок організації транспортного і пішохідного руху;

-	порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Метою детального плану також є визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування; забезпечення комплексності забудови; сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо інженерної підготовки території, розміщення об’єктів забудови, організації транспортного і пішохідного руху, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, комплексного благоустрою з організацією розвитку зелених зон.

Детальний план території складається з  графічної та  текстової частин,  склад яких відповідає  ДБН Б.1.1-2012 «Склад та зміст детального плану території».

Розроблення детального плану виконано згідно Державних вимог щодо забезпечення державних інтересів під час розробки  детального плану території,  обмеженої  вулицею Харківською, об’єктами громадської та садибної житлової забудови  по вулиці Харківській  та по вулиці Сковороди в смт Покотилівка    Харківського району Харківської області, наданих Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної  адміністрації   та на підставі наступних нормативних документів:

-	ДБН Б.1.1-2012 «Склад та зміст детального плану території».

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги».

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»).

-	Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів».1996р.

-	ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

-	ДБН В.2.5-74.2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

- ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».

-	ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

- ДБН   В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі»

2. Природні, соціально-економічні і містобудівні умови

Селище  Покотилівка знаходиться в центральній частині Харківського району, розташоване за 10 км на південь від міста Харкова. Географічні координати: 	49°54′48″ північної широти, 36°10′21″ східної довготи.

Середня висота над рівнем моря: 103 м.

Селище міського типу Покотилівка знаходиться на правому березі річки Уда, вище за течією і на протилежному березі розташоване місто Харків, нижче за течією примикає смт Бабаї. Через селище проходить залізниця, станції Покотилівка та Карачівка. Поруч проходить автомобільна дорога М18 (E105).

Селище   не входить до зони радіаційного забруднення і не має статусу курорту та  історичного населеного пункту.

Згідно зі схемою фізико-географічного районування України селище  Покотилівка  розташоване у третій кліматичній зоні, лісостеповій. У цілому клімат селища є помірно континентальним з прохолодною зимою і теплим (інколи спекотним) літом. Кліматичні умови району проектування прийняті на підставі ДСТУ-Р Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та характеризуються наступними показниками: селище  Покотилівка знаходиться в Харківському районі Харківської області, лісостеп, західний схил Середньо-Руської височини. Середньорічна температура повітря становить +7,6 °C, найнижча вона у січні (-5,9 °C), найвища – в липні (+25,1 °C). Абсолютний мінімум повітря в січні - 35 °С. Абсолютний максимум - в липні і серпні - +40 °С. В останні 100-120 років температура повітря в Покотилівці, так само, як і в цілому на Землі, має тенденцію до підвищення. Протягом цього періоду середньорічна температура повітря підвищилася приблизно на 1,5 °С.

В середньому за рік у Покотидівці випадає 516 мм атмосферних опадів, найменше – у лютому-березні, найбільше – в червні. Середньорічне випаровування становить також 516 мм. Таким чином, район відноситься до зони недостатнього зволоження.

Найбільшу повторюваність у селищі мають вітри: взимку – південно-східний та східний, влітку – західний та південно-західний.  Найбільша швидкість вітру - у лютому, найменша - у серпні. У січні вона в середньому становить 4,6 м/с, у липні – 3,1 м/с. Кількість днів з грозами в середньому за рік дорівнює 13, з градом – 5, зі снігом – 59.

В окремі роки зима буває суворою, з достатком снігу, і більш тривалою, ніж звичайно. Літо переважно жарке, тривалість його до 140 днів. Осінь, як правило, тепла, суха, з великою кількістю сонячних днів. В окремі роки тривала відсутність опадів у сполученні з високою температурою повітря, відносно низькою вологістю і вітром створюють умови для посушливих і суховійних явищ. Зрідка спостерігаються пильні бурі .

В орографічному відношенні селище  Покотилівка розташоване на південно-східних відрогах Середньоруської височини, розчленованої річковою та ярково-балочною мережею.

В геоморфологічному відношенні територія відноситься до Харківського Дніпрово-Донецького водороздільного плато до Уди-Донецького підрайону. В геоморфологічному відношенні ділянка відноситься до границь територій лесових грунтів. На лесових породах тут сформувались найбільш цінні грунти- чорноземи, які переважають, також присутні сірі опідзолені лесові ґрунти.

Гідрографічна мережа відноситься до басейну Сіверського Донця. Середньорічна кількість днів з завірюхами складає 22,1день. Нормативна вага снігового покриву 1600Па по ДБН В.1.2-2:2006.

Середньомісячна відносна вологість повітря: у січні-81%, у липні- 49%.

Нормативний швидкісний напір вітру 430 Па. Середньорічна швидкість вітру складає 2,7м/с.

Безпосередньо ділянка проектування розташована в східній частині селища та охоплює територію зі сприятливими  містобудівельними умовами. Абсолютні відмітки ділянки коливаються в межах 102,9м у найнижчій частині та 104,7 м – у найвищій.

За інженерно-геологічними умовами – територія сприятлива для забудови.

Фізико - геологічні явища та процеси, несприятливі для будівництва, відсутні.

При підготовці основ і фундаментів керуватись ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів», зокрема:

-  врегулювати (впорядкувати) поверхневий стік, забезпечити відвід дощових та талих вод від території кварталу.

За соціально-економічними вимогами розроблення детального плану спрямовується на забезпечення потреб мешканців селища у громадських об’єктах  та благоустрою території.

В екологічному відношенні територія, що проектується, може бути використана для розміщення об’єктів цивільного будівництва. Джерела істотного техногенного пливу на навколишнє середовище в її межах відсутні.

За результатами проведеного аналізу містобудівної ситуації щодо всіх факторів освоєння та забезпечення території, що розглядається, зроблено висновок про її відповідність нормативним вимогам щодо будівництва громадських об’єктів.

За містобудівними умовами територія розташована поряд з існуючою зоною малоповерхової житлової та громадської забудови. Територія проектування розташована в межах селища Покотилівка, в східній частині селища, неподалік від автошляху М18. Територія на даний час частково забудована. На ній розташована громадська будівля кафе загальною площею 249,9 кв.м  та господарська будівля загальною площею 76,2кв.м, які належать на праві спільної часткової власності в рівних частках Сарібекян Петросу Камойовичу та гр.Шахназарян Тамарі Петросівні, про що свідчать витяги з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.05.2020року індексний номер 209298101 та індексний номер 209298802, передбачається будівництво шляхом реконструкції господарської будівлі.

В зв’язку зі змінами в законодавстві, внаслідок яких заборонено надання містобудівних умов і обмежень на території, на які відсутні плани зонування або детальні плани територій, виникла необхідність розроблення даного детального плану території.

Відповідно до вимог Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»  рішення ІV сесії Височанської селищної ради VІІІ скликання від 16 лютого 2021 року «Про розроблення детального плану території, обмеженої  вулицею Харківською, об’єктами громадської та садибної житлової забудови  по вулиці Харківській  та по вулиці Сковороди в смт Покотилівка    Харківського району Харківської області» одночасно є рішенням про комплексну забудову цієї території, яка здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх і модернізацію наявних інженерно-транспортних мереж і споруд, інших об’єктів будівництва, а також на благоустрій території.

Площа, розміри та конфігурація земельних ділянок для розміщення об’єктів   відповідають вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та забезпечують оптимальну орієнтацію проектованих об’єктів і забезпечується влаштування зручних підходів та під’їздів, організацію благоустрою з належним рівнем озеленення та  інженерного забезпечення.

Вибрана земельна ділянка відноситься до земель, призначених для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, знаходиться в межах селища Покотилівка і дозволяє розмістити об’єкти містобудування з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.1.1.7-2016, ДержСанПіН173-96 після затвердження детального плану в порядку та на умовах, визначених законодавством.

3.  Стисла  історична довідка

Поблизу Покотилівки, на березі річки Уда, на місці давньоруського міста Донець знаходиться важлива археологічна пам'ятка — Донецьке городище. Саме Донець був першим руським містом, якого досяг князь Ігор Святославич, втікаючи з половецького полону. Про це згадується у всесвітньовідомому «Слові о полку Ігоревім».

Наприкінці XIX століття виникло селище Карачівка, чия назва має пряме відношення до карачівців, що мешкали тут у період російсько-турецької війни. 1869 року поблизу пройшла лінія Курсько-Харківсько-Азовської залізниці. У 80-90 роках XIX століття було збудовано залізничну платформу Карачівка, а неподалік від неї — станцію Покотилівка.

1959 року за рішенням Харківського облвиконкому Карачівка та Покотилівка були об'єднані під спільною назвою Покотилівка. До цього залізничне полотно було розподільчою смугою між двома сусідніми населеними пунктами.

У вересні 2012 року частина селища (вулиці Агрономічна, Вишнева, Молодіжна, Нова, Південна, Радгоспна; провулок Артема) була включена в межі міста Харкова. Населення орієнтовно складає 9700  осіб. Щільність населення: 2452,61осіб/км².

4.   Оцінка існуючої ситуації.

Найбільш стимулюючим фактором розвитку та забудови проектної території для розміщення об’єктів громадської забудови (магазину продовольчих товарів) є те, що територія, передбачена для їх розміщення, знаходиться поряд з автошляхом міжнародного значення М 18 (Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта), у зоні житлової та громадської забудови населеного пункту.

Детальним планом розглядається територія в зоні житлової та громадської забудови з метою розміщення об’єктів громадського призначення (магазину) шляхом реконструкції існуючої господарської будівлі.

Територія ДПТ орієнтовною площею 0,26 га розташована в межах селища Покотилівка. Частина її площею 0.15 га являє собою земельну ділянку приватної власності  з кадастровим номером 6325158200:00:008:0041, призначена для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування для обслуговування нежитлової будівлі кафе,  належить  на праві спільної часткової власності в рівних частках Сарібекян Петросу Камойовичу та гр.Шахназарян Тамарі Петросівні, про що свідчать витяги з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.05.2020року індексний номер 209298101 та індексний номер 209298802, скан-копії правовстановлюючих документів наявні в додаткових матеріалах детального плану). Використання ділянок планується з подальшою зміною цільового призначення, яке буде проведене після затвердження детального плану території в порядку та на умовах, визначених законодавством. Решта  території ДПТ площею 0,11 га належить до земель загального користування комунальної власності в межах населеного пункту (інформація надана селищною радою згідно листа, наявного в додаткових матеріалах ДПТ).

Територія проектування, охоплена детальним планом, розташована в зоні житлової та громадської забудови  та межує:

з півночі – садибна житлова забудова по вулиці Харківській;

зі сходу – вулиця Харківська, існуючий магазин;

з півдня – територія об’єкту торгівлі та садибної житлової забудови по вул.Харківській;

з заходу – садибна житлова забудова по вул.Харківській.

На відстані понад 500 м від ділянки проектування  відсутні підприємства по зберіганню і переробці отруйних рідин і речовин, підприємства  по зберіганню і переробці легкозаймистих і горючих рідин, а також відсутні промислові, виробничі, сільськогосподарські  та інші об’єкти, які є забрудниками атмосферного повітря.

В межах території ДПТ відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані сміттєзвалища, копанки, не ведеться видобуток піску, не ведеться випас худоби.

Об’єкти детального плану території розташовані поза межею нормативних  санітарно-захисних зон підприємств (найближчі виробничі об’єкти розташовані на відстані понад 500м від території проектування).  Промислових або комунальних об’єктів, які могли б бути чинниками забруднення навколишнього середовища, в зоні впливу території ДПТ немає.

В зоні впливу відсутні радіотрансляційні об’єкти – станції мобільного зв’язку. Відстань до найближчої станції мобільного зв’язку, орієнтовно складає 300м і не має впливу на територію проектування.

Проектним рішенням ДПТ не вноситься жодних змін до планувальної структури суміжних земельних ділянок, споруд та комунікацій, які потрапляють до 50-метрової зони огляду за межами проектних робіт.

4.1. Стан навколишнього середовища.

Результати постійних спостережень за станом навколишнього природного середовища в області (зокрема, за станом атмосферного повітря, проведення  аналізу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, динаміки викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами, аналіз якості атмосферного повітря в населених пунктах області, стану радіаційного забруднення, використання озоноруйнівних речовин, аналіз стану грунтів та  основних чинників антропогенного впливу на земельні ресурси, впливу транспорту на довкілля, тощо)  свідчать про те, що в 2020 році, як і в попередніх роках, істотних змін в екологічній ситуації, яка формує санітарно-гігієнічний стан території, не відбулося, підтримується тенденція до її стабілізації, відповідно до даних, викладених у «Екологічному атласі Харківської області». За результатами аналізу стану навколишнього природного середовища Харківської області в цiлому, та селища Покотилівка, зокрема, за останні роки екологічна ситуація стабілізувалася з тенденціями поступового покращення. Це стало реальністю завдяки реалізації «Комплексної Програми охорони навколишнього природного середовища в Харківській області на 2009-2013 роки та на перспективу до 2020 року», затвердженої рішенням сесії Харківської обласної ради.

Оцінка стану навколишнього природного середовища виконана на основі спостереження за змінами екологічного балансу території в цілому.

Стан повітряного басейну.

На сьогоднішній день поблизу території ДПТ відсутні промислові, виробничі, сільськогосподарські  та інші об’єкти, які є забрудниками атмосферного повітря.

Постійним забруднювачем повітряного басейну (атмосфери) поблизу зони проектних робіт є  автомобільний транспорт, який рухається вздовж території проектування по існуючим вулицям.

Стан ґрунтового покриву.

В межах земельної  ділянки, передбаченої для розміщення об’єктів, відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані сміттєзвалища, копанки, не ведеться видобуток піску, не ведеться випас худоби. Рівень забруднення ґрунтового покриву не перевищує визначених показників ГДР.

Стан водного басейну.

Водний басейн в межах ДПТ відсутній. За межами ДПТ на відстані орієнтовно 150 м від ділянки проектування розташований ставок орієнтовною площею 1,5га, який має ширину прибережної захисної смуги 25м.

Акустичне забруднення - від автотранспорту, який рухається по вулиці. Інші джерела акустичного забруднення поблизу ділянки проектування відсутні.

Електромагнітне забруднення - відсутнє.

Радіаційна безпека.

Радіаційний фон в  межах норм. Рівні природного радіаційного фону в населених пунктах області не перевищують допустимих безпечних для людини показників. На території проектування та в зоні впливу об’єкти РТО відсутні, відстань до найближчої базової станції мобільного зв’язку (за інформацією селищної ради) складає орієнтовно 300м, тому вона не має впливу на територію проектування та не може бути  позначена на графічних матеріалах детального плану.

Таким чином, стан навколишнього природного середовища, включаючи стан грунтів, атмосферного повітря, водного середовища, радіаційної безпеки, задовільний, цілком придатний для запланованої містобудівної діяльності.

4.2 Екологічна ситуація.

Екологічна ситуація території проектування протягом останніх років залишається стабільною, випадків екстремально-високого рівня забруднення складових довкілля, підтоплення, зсувів, просідань поверхні території, хімічних викидів – дані відсутні. Об’єктів рекреаційного використання – парки відпочинку, лісопарки, санаторії, бази відпочинку, пляжі, мотелі, дитячі-спортивні секції, кемпінги в межах 50-метрової зони огляду навколо проектної території - відсутні. Об’єкти  курортологічних ресурсів і медичного зонування для курортних районів – відсутні (селище Покотилівка не є курортним). В зоні впливу об’єктів, передбачених даним ДПТ, відсутні об’єкти природно-заповідного фонду, як існуючі, так і перспективні, також відсутні об’єкти, створення яких  передбачено Програмою формування національної екологічної мережі в області на 2002-2015роки. Екологічні та санітарно-гігієнічні умови району проектування задовільні. Проектовані об’єкти не належать до списку додатку Е (ДБН А.2.2-1-2003) як об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку і не вимагають розробки розділу ОВНС у складі робочого проекту. Також об’єкти, передбачені даною містобудівною документацією (магазин продовольчих товарів),  не відносяться до об’єктів, які за своїм функціональним призначенням можуть мати вплив на здоров’я населення та не є джерелом екологічних проблем, не входять до переліку об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4.3 Характеристика об’єктів та будівель в межах ДПТ, які негативно впливають на навколишнє середовище - не виявлено.

4.4 Інженерно-будівельні умови.

Територія детального плану розташована в зоні другого лісостепового грунтово-екологічного району (ЛС-2), за оцінкою природних факторів є сприятливою для будівництва (згідно табл.12.1 ДБН Б.2.2-12:2019). Зсуви, карсти, тріщини, розломи, гірські виробки відсутні. Згідно інженерно-будівельного зонування (фізико-географічного районування) територія розташована в зоні, яка є сприятливою для всіх видів будівництва. Територія має спокійний рельєф та не потребує спеціальних заходів з інженерної підготовки. Рельєф даної території має уклін у північно-західному напрямку - 102,71м у найнижчій частині та 104,8 м – у найвищій. Рельєф вибраної земельної ділянки частково потребує робіт по організації вертикального планування. В основному - це вирівнювання майданчиків, планування та укріплення схилу в західній частині ділянки.

Вертикальні відмітки земельних ділянок для розміщення об’єктів  забудови пропонується ув’язати з відмітками суміжних територій  з метою забезпечення відведення дощових вод. У місцях розпланування майданчиків, проїздів, тротуарів та вимощення планування рельєфу проводити до відмітки низу конструкції мощення. При розплануванні ділянки під газон, грунт не досипати до проектної відмітки на глибину рослинного шару, що становить 0,15 м. На ділянках насипу грунту 0,3 м і вище – зрізати верхній рослинний родючий шар на глибину     0,15 м. Тимчасово складувати грунт на землях загального користування. Родючий рослинний грунт використати за призначенням.

4.5.  Використання території.

Територія ДПТ орієнтовною площею 0,26 га розташована в межах селища Покотилівка. Частина її площею 0.15 га являє собою земельну ділянку приватної власності  з 6325158200:00:008:0041, призначена для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування для обслуговування нежитлової будівлі кафе,  належить  на праві спільної часткової власності в рівних частках Сарібекян Петросу Камойовичу та гр.Шахназарян Тамарі Петросівні, про що свідчать витяги з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.04.2019 року індексний номер 162336013 та індексний номер 162336095, скан-копії правовстановлюючих документів наявні в додаткових матеріалах детального плану). Використання ділянки планується без зміни цільового призначення. Решта  території ДПТ площею 0,11 га належить до земель загального користування комунальної власності в межах населеного пункту. Ця інформація надана Безлюдівською селищною радою листом від 04.03.2021р. №02-21/732.

Вздовж вулиці Харківської  пролягає мережа газопостачання низького тиску, ЛЕМ 0,4кВ та кабель зв’язку.

Сучасний стан використання території  відображено на кресленнях плану існуючого використання території, поєднаного з опорним планом та схемою існуючих планувальних обмежень (див. аркуш ДПТ-2).

4.6.  Характеристика будівель.

В межах ДПТ, а саме, на ділянці проектування,  розташована будівля  кафе загальною площею 249,9кв.м, господарська будівля загальною площею 76,2кв та септик (позначений в документах на право власності, як яма для т/о)- передбачається його демонтування, вбиральня наявна в правовстановлюючих документах по факту знесена і на геодезичному зніманні відсутня. Зазначені будівлі та споруди належать на праві спільної часткової власності в рівних частках Сарібекян Петросу Камойовичу та гр.Шахназарян Тамарі Петросівні, про що свідчать витяги з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.05.2020 року індексний номер 209298101 та індексний номер 209298802, скан-копії правовстановлюючих документів наявні в додаткових матеріалах детального плану.  На суміжних з територією ДПТ територіях розташовані об’єкти громадської забудови (магазин) та садибної житлової забудови. Таким чином,  функціональне призначення оточуючих територій,  що впливають на планувальну структуру та забудову ділянки –квартали існуючої  малоповерхової житлової забудови та громадські об’єкти. Планувальні обмеження - протипожежні та санітарні розриви до навколишніх сусідніх та суміжних будівель і споруд –дотримуються, відповідно до вимог ДБН В1.1-7-2016;  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДержСанПіН 173-96.

4.7. Характеристика об`єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення.

Відомостей щодо наявних видимих чи невидимих об’єктів культурної спадщини на території що розглядається від Замовника проектних робіт у складі вихідних даних не надходило. Згідно листа Височанської селищної ради (копія наявна в додаткових матеріалах детального плану) об’єкти культурної спадщини  на даній території  та в зоні впливу відсутні. Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.) на території проектування. Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон.

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких перебувають археологічні об’єкти, зобов’язані негайно інформувати про нововиявлені об’єкти або предмети в межах території, яку вони використовують для своєї діяльності.

4.8. Характеристика інженерного обладнання.

На території детального плану наявні  надземні та підземні інженерні мережі: повітряні мережі електропостачання: напругою 0,4кВ, підземні мережі газопроводу низького тиску та кабелю зв’язку. Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» охоронні зони вищезазначених мереж (відстані (м) по горизонталі (у світлі) в обидві сторони від мережі становлять):

-  для мережі електропостачання (0,4 кВ) – по 2,0 м в обидві сторони;

- для мережі зв’язку– по 1,0 м в обидві сторони;

- для мереж газопостачання низького тиску– по 2,0 м в обидві сторони.

Режим використання охоронних зон існуючих мереж дотриманий.

4.9. Характеристика транспорту.

Територію ДПТ зі східного боку обмежує вулиця Харківська, яка з’єднує селище з міжнародною автодорогою М18 (вулиця Сімферопольське шосе), по якій пролягають маршрути громадського транспорту та на якій на відстані орієнтовно 20 м від ділянки проектування знаходиться існуюча зупинка громадського транспорту.

Вулиця Харківська   з асфальтованим покриттям.

4.10. Характеристика озеленення і благоустрою.

Територія проектних робіт та оточуюча її 50-метрова зона огляду навколо, вільна від цінних зелених насаджень (лісопарків, скверів, лісових масивів). На ділянці проектування деревні зелені насадження відсутні.

4.11. Характеристика планувальних обмежень:

- червоні лінії вулиць,

- існуюча забудова,

- охоронні зони існуючих інженерних мереж та споруд.

На подальших етапах проектування необхідно на необхідності провести уточнюючі дослідження стану ґрунтів, атмосферного повітря, водного середовища, радіаційної безпеки даної території, використовувати в будівництві лише сертифіковані матеріали та конструкції, які пройшли відповідну перевірку та прийняти такі проектні рішення, які забезпечать дотримання вимог щодо їх відповідності гігієнічним нормативам відповідно до вимог п.2.5 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», Закону України «Про захист людини від іонізуючого випромінювання».

Таким чином, стан навколишнього природного середовища, включаючи стан грунтів, атмосферного повітря, водного середовища, радіаційної безпеки, задовільний, цілком придатний для запланованої містобудівної діяльності.

Межі детального плану території прийняті згідно завдання на проектування. Площа ДПТ орієнтовно становить 0,26га.

5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, структура забудови, яка пропонується.

Основний вид використання території – громадська забудова, що формується за рахунок реконструкції існуючої господарської будівлі (зі збільшенням геометричних розмірів).

При розробці структурно-планувальної організації та забудови території враховувалися такі фактори:

-	дані генерального плану селища Покотилівка, розробленого проектним  інститутом «Харківпроект» у 1992 році;

-	існуюча містобудівна ситуація;

-	природно-ландшафтна характеристика району.

На підставі комплексного аналізу містобудівної ситуації та у          відповідності до прийнятого архітектурно-планувального рішення детальним планом території передбачено відповідний розподіл території  за видами функціонального використання:

• територія громадських будівель та споруд;

• територія вулично-дорожньої мережі .

Проектом передбачено розміщення забудови шляхом реконструкції об’єкту на території, відокремленій від вулиць  червоними лініями, визначеними даним Детальним планом території.

Основний вид використання території – громадська забудова.

Територія запроектованого об’єкту формує зону громадської забудови та складається з наступного об’єкту з ділянкою для його обслуговування:

-	  громадська будівля  громадського  призначення (проектована) – магазин продовольчих товарів,

а також розміщення допоміжних будівель та споруд: очисних споруд господарсько-побутової та зливової каналізації, паркувального майданчика для тимчасового зберігання легкових автотранспортних засобів, бензомаслоуловлювачів, пожежних резервуарів, тощо.

На вибір місця для розташування  забудови також вплинули містобудівна ситуація, що характеризується наявністю інвесторських пропозицій по будівництву торговельного об’єкту вздовж  вул.Харківської, наявність автошляху з твердим покриттям, об’єктів інженерного забезпечення.

Розрахункові данні на основні проектовані будівлі кварталу:

1. Громадська будівля: магазин продовольчих товарів –поверховість – 1 поверх, орієнтовна площа забудови 196 кв.м. Будівля передбачається орієнтовно на 38 працюючих та одночасних відвідувачів (згідно п.8.2 ДБН В.2.2-23:2009 кількість покупців, що одночасно перебувають в торговельній залі, слід визначати із розрахунку на одну людину (включаючи площу, зайняту обладнанням) для магазинів - 3,0 м2 площі торговельної зали в містах та селищах, площа торговельного залу передбачається орієнтовно  100,0 м2, розрахункова максимальна кількість одночасних відвідувачів 33 особи, орієнтовна розрахункова кількість працюючих 5 осіб). Відповідно до таблиць 10.6 та 10.7 ДБН Б.2.2-12:2019  «Планування та забудова територій» детальним планом передбачена стоянка для автотранспорту співробітників і відвідувачів на 4 машиномісця на відстані 11 м від проектованої будівлі (мінімальна нормована відстань згідно табл.10.6 ДБН Б.2.2-12:2019  10м, нормативна кількість машиномісць 1-2 на 100м2 площі торговельного залу при загальній площі торговельного залу від 100 до 500 м2). Орієнтовна площа поверху проектованого магазину (одноповерхового) складає 150,0 м2, ступень вогнестійкості ІІІ. Згідно вимог п.8.1 та табл.2 ДБН В.2.2-23:2009 найбільшу площу поверху чи його частини між протипожежними стінами 1-го типу (протипожежного відсіку) залежно від ступеня вогнестійкості та поверховості будинків підприємств торгівлі слід приймати: для одноповерхових будівель ІІІ ступеня вогнестійкості 2000м2, тобто, проектована будівля не потребує влаштування протипожежних стін (загальна площа проектованого об’єкту, передбачається на рівні 150м2 орієнтовно).

Детальним планом території передбачено, що  всі  будівлі   і   споруди   даних   містобудівних  об’єктів  мають відповідати таким вимогам, як архітектурна виразність, своєрідність і    сучасність зовнішнього вигляду при застосуванні прогресивних сучасних матеріалів, конструкцій і технологій. Інженерне забезпечення об'єктів передбачено у відповідності до діючих нормативних документів.

Деталізація об’єктів та уточнення техніко-економічних показників має бути проведена    на наступних стадіях проектування.

На вибір місця для розташування  забудови вплинули інвесторські наміри власника ділянки, наявність існуючої вулиці з твердим покриттям,  інженерних мереж та містобудівна ситуація.

Детальним планом території передбачено 4 машиномісця для паркування легкового автотранспорту співробітників та відвідувачів    об’єктів громадської забудови (проектованого магазину та існуючого кафе), що відповідає нормативній кількості  при площі торгового залу проектованого магазину 100,0м2 – 1-2 машиномісця та існуючого кафе на 25 посадочних місць – 2 машиномісця (табл.10.7 ДБН Б.2.2-12:2019 ), при цьому відстань від паркувального майданчика до найближчого об’єкту громадської забудови –будівлі кафе, становить 11м, нормативна відстань  до громадських будівель ІІІ ступеня вогнестійкості  згідно табл.10.6 ДБН Б.2.2-12:2019 (10м ) дотримана.

Територію до розвитку інфраструктури  вибрано з урахуванням даних Державного земельного кадастру. На вибір місця для розташування  забудови також вплинули містобудівна ситуація, що характеризується наявністю вільної від забудови території, наявності інженерного забезпечення  у даному районі.

На подальших стадіях проектування передбачити дотримання вимог ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» щодо забезпечення безпеки людей у разі виникнення пожежі, пожежної безпеки конструктивних та об'ємно-планувальних рішень, обладнання будинків, приміщень інженерно-технічними засобами захисту від пожежі, зокрема, забезпечивши нормативну ступень вогнестійкості проектованих будівель і споруд громадської забудови відповідно до вимог, зокрема, ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі» .

При прийнятті проектного рішення про розміщення об’єкту враховувались наступні фактори:

- розвиток інфраструктури селища  Покотилівка;

- наявність ділянки оптимального по розміру і конфігурації;

- можливість дотримання  нормативних протипожежних і санітарно-захисних розривів, а також відстаней до інженерних мереж;

- забезпечення комплексного благоустрою та озеленення території.

Розміщення проектованого об’єкта на земельній ділянці, що розглядається, не суперечить вимогам діючих норм:

а) ділянка, що пропонується, є об’єктом реконструкції;

б) об’єкт негативного впливу на довкілля не чинить при умовах застосування високотехнологічних та екобезпечних технологій;

в) умови забезпечення протипожежних, санітарно-гігієнічних та екологічних вимог виконані;

г) меж зон охорони території пам’яток, історичних ареалів населених пунктів та археологічних територій, що охороняються, немає;

д) житлові будинки, що розташовані поза території ДПТ, зберігаються без змін;

е) інших особливих вимог немає.

Висновок: ділянка придатна для розміщення на ній проектованого об’єкта. Функціональне призначення прилеглих територій зберігається без змін.

Планувальна структура, що проектується, являє собою просту геометричну композицію. Центральною будівлею є одноповерхова будівля магазину, також на ділянці зберігається без змін існуюча будівля кафе. Об’єкт, що проектується, є об’єктом, що доповнює громадську інфраструктуру селища, його розміщення не суперечить вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 і відповідній містобудівній документації.

6.Характеристика видів використання території.

.

Ділянка у вигляді багатокутника, планування якої здійснюється в процесі розроблення даного детального плану, розташована в межах селища Покотилівка, вздовж головної вулиці селища – вул.Орєшкова, передбачається її використання під громадську забудову. Детальним планом охоплена територія площею 0,26га, з яких для будівництва (шляхом реконструкції) об’єкту громадського  призначення  (магазину продовольчих товарів), обслуговування існуючого на цій ділянці кафе та благоустрою планується передбачити територію площею 0,15га – землі, які перебувають у приватній власності власників кафе та господарської будівлі,  відносяться до земель громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об'єктів загального користування), призначені для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Під існуючими вулицями зайнята територія площею 0,11га. Уточнення  площ ділянок різних видів використання необхідно провести на наступних стадіях проектування будівель та споруд.

Торговельну будівлю з допоміжними будівлями та спорудами, таким чином, розміщуємо на ділянці площею 0,15 га, з яких площа забудови складе орієнтовно 0,0501 га (існуюче кафе та проектний магазин), площа озеленення (обмеженого користування) 0,0462 га, площа проїздів 0,0278га та мощення майданчиків  0,0259 га. Площа земель вулично-дорожньої мережі не змінюється і складає 0,11га існуючих вулиць. В межах червоних ліній вулиці планується розташування майданчика для тимчасового паркування легкових автомобілів на 4 машиномісця. На відстані орієнтовно 72м від проектованого об’єкту на вільних від забудови землях комунальної власності в межах селища Покотилівка відповідно до листа селищної ради (наявний в додаткових матеріалах ДПТ) розміщуємо пожежні резервуари. Таким чином, домінуючою (переважною) функцією зазначеної території є громадська. Допустимим видом використання є розміщення об’єктів транспортної та  інженерної інфраструктури.

Детальний план території громадської забудови розроблено у відповідності до загальних вимог чинної нормативно-правової бази та діючої містобудівної документації щодо використання даного типу території з визначенням містобудівного регламенту щодо її забудови.

Використання земельних ділянок планується здійснювати без зміни цільового призначення і здійснюється у відповідності з переліком переважних, супутніх видів забудови в межах відповідної територіальної зони за дотримання інших вимог містобудівних регламентів та в порядку, визначеному законодавством. Види територіальних зон, перелік видів використання земельних ділянок, параметри забудови у складі містобудівних регламентів конкретизуються в залежності від містобудівних особливостей населеного пункту, місцевих умов, рішень містобудівної документації.

Містобудівний регламент для зони житлово - громадської забудови встановлює:

- дозволений вид використання (переважний та супутній).

Переважні види забудови та використання території детального плану визначаємо як:      громадського харчування, торговельні, тощо.

Супутні види переважного використання та забудови земельних      ділянок:

• об’єкти, що технічно пов’язані з об’єктами, які віднесено до переважних видів або сприяють їх безпеці, у відповідності з чинною нормативно-      технічною документацією;

• об’єкти транспортної інфраструктури: автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів.

7.Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

На основі комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проектування з розміщенням громадської забудови (магазину продовольчих товарів).

З метою всебічного ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків був проаналізований генеральний план селища Покотилівка, проведено огляд в натурі території проектування.

Так, в ході даного аналізу було визначено за доцільне розміщення об'єкту  громадської забудови.

В подальшому, при розробці генерального плану селища  Покотилівка, необхідно ув’язати територію опрацювання ДПТ з генеральним планом. Режим використання та забудови території проектування визначається з урахуванням наявних планувальних обмежень.

Режим забудови даної території визначено наступним чином: будівництво громадських будівель та  споруд, спорудження об’єктів благоустрою.

ДПТ забезпечується виконання вимог додатку И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» стосовно відстаней від підземних інженерних мереж до фундаментів будинків та споруд.

Проведеним аналізом існуючого стану природного та урбанізованого  середовища в цілому не виявлено інших обмежень для реалізації запланованої на даній території містобудівної діяльності.

Детальним планом передбачене  дотримання  протипожежних відстаней від проектованих будівель та споруд до існуючих будівель та споруд та між проектованими будівлями та спорудами (з урахуванням їх ступеня вогнестійкості) згідно таблиці 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019.

Проектним рішенням при розробленні ДПТ встановлено: не задіяні під забудову території на перспективу визначені як території для будівництва та обслуговування громадських будівель.

Детальним планом встановлюється режим забудови території згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та ДБН Б.2.2-12:2019.

Ділянка, що розглядається належить до земель сельбищної забудови. Ділянка ДПТ визначає забудову земельної ділянки на місцевому рівні. В детальному плані вирішені наступні задачі:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки в межах селища Покотилівка;

- визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормативами;

- забезпечення комплексної забудови території.

Земельну ділянку, що розглядається, передбачається використовувати під громадську забудову. Проектом ДПТ визначені червоні лінії прилеглих вулиць, щільність забудови земельної ділянки, поверховість будівель і споруд, просторова організація забудови (див. креслення ДПТ).

Розвиток території в межах розробленого детального плану території повинен здійснюватися виключно до затвердженої містобудівної документації.

На подальших стадіях проектування передбачити дотримання вимог ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» щодо забезпечення безпеки людей у разі виникнення пожежі, пожежної безпеки при прийнятті конструктивних та об'ємно-планувальних рішень, обладнання будинків, приміщень інженерно-технічними засобами захисту від пожежі, зокрема, забезпечивши на подальших проектних стадіях при розробленні проектної документації на окремі об’єкти, нормативну ступень вогнестійкості проектованих будівель і споруд відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, зокрема, ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.2-23:2009. Детальним планом передбачене  дотримання  протипожежних відстаней від проектованих будівель та споруд до існуючих будівель та споруд та між проектованими будівлями та спорудами (з урахуванням їх ступеня вогнестійкості) згідно таблиці 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019. Детальним планом території передбачається будівництво магазину продовольчих товарів шляхом реконструкції існуючої господарської будівлі за умови проведення цього процесу у нормативно-правовому полі згідно діючого законодавства.

8. Містобудівні умови і обмеження забудови території:

1. Назва об’єкта:  Детальний план території, обмеженої  вулицею Харківською, об’єктами громадської та садибної житлової забудови  по вулиці Харківській  та по вулиці Сковороди в смт Покотилівка    Харківського району Харківської області.

2. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: Харківська область, Харківський р-н, сел.Покотилівка, вул. Харківська, будинок 1.

3.    Площа території, на яку розробляється детальний план:  0,26 га.

4. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності): Генеральний план селища Покотилівка,  розроблений проектним  інститутом «Харківпроект» у 1992 році.

5. Об’єкти, передбачені детальним планом: будівництво та обслуговування об’єктів громадської забудови (  існуючого кафе та проектованого магазину продовольчих товарів).

6. Гранично допустима висота будівель: 10 м.

7. Максимально допустимий відсоток забудови земельних ділянок:  70%.

8. Відстані від об’єктів, які проектуються, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:  розташування об’єкту будівництва в межах земельної ділянки з дотриманням діючих державних будівельних, санітарних, та протипожежних норм.

9. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – Ділянка   розташована поза межами зон охорони  пам’яток культурної спадщини,  історичних ареалів  та зон охоронюваного ландшафту.  Планувальні обмеження зазначені на графічній частині детального плану, а саме: охоронні зони мереж та споруд електропостачання, газопостачання та зв’язку.

10. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд: згідно таблиці 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги».

11. Охоронювані зони інженерних комунікацій: при проектуванні витримати режим використання охоронних зон існуючих та тих, що проектуються, мереж інженерного забезпечення;

12. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва»: при проектуванні виконати інженерні вишукування.

13. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): зовнішній благоустрій ділянки торговельної будівлі виконати з улаштуванням проїздів, пішохідних доріжок, декоративного озеленення та квіткового оформлення, благоустрій території виконати із застосуванням сучасних матеріалів та виробів брукування, передбачити  паркувальний майданчик для співробітників та відвідувачів торговельної будівлі на 4 машиномісця.  Розробити вертикальне планування території. Передбачити улаштування зеленої зони на території об’єкту, облаштувавши вулиці зеленими насадженнями, що разом з тротуарами, замощеннями, квітниками, газонами, лавами для відпочинку сформує комплексну архітектуру містобудівного дизайну об’єктів благоустрою.

14. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку:  на подальших стадіях проектування забезпечити дотримання вимог ДБН В.2.3-5:2019.

15. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту: передбачити майданчики для тимчасового паркування легкового автотранспорту. Кількість  місць паркування  транспортних засобів – розрахункова (рішення ДПТ – відкриті автостоянки для зберігання легкових автомобілів на 4  машиномісця на території поблизу торговельного об’єкту та об’єкту громадського харчування).

16. Вимоги щодо забезпечення потреб маломобільних груп населення:  На наступних стадіях проектування повинні бути забезпечені вимоги законодавства щодо створення безбар’єрного середовища для інвалідів і інших маломобільних груп населення згідно ДБН В.2.2-40:2018.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Планувально-просторова організація території в межах розробки       Детального плану визначена на підставі аналізу існуючої містобудівної    ситуації, враховуючи: природно-ландшафтні та містобудівні умови, санітарно-гігієнічні умови (переважаючі напрямки вітру, орієнтацію основних будівель та  споруд), інженерне забезпечення та інженерну підготовку території, особливості візуального сприйняття, масштаб забудови та загальні естетичні й композиційні вимоги, що засновані на принципах цілісності, гармонійності, ієрархічності та безперервності ансамблевої організації забудови і відкритого простору.

Основою планувально-просторової організації території є принцип функціонального зонування, у відповідності до якого визначена зона функціонального використання території:

• зона громадської забудови.

Загальним принципом архітектурно-просторової композиції Детального   плану території  громадської забудови є формування        комфортного середовища.

Каркас архітектурно-просторової композиції організації забудови   даної території формується основними спорудами вздовж композиційно-просторової візуальної осі, що пролягає вздовж ділянки зі східного боку.

Забудова має відбуватися громадською будівлею, що відповідає сучасним вимогам для об’єктів даної категорії, із застосуванням сучасних          прогресивних конструкцій та матеріалів.

Детальним  планом  території  передбачено  також  комплекс споруд щодо інженерно-технічного забезпечення основних об’єктів (очисні споруди, тощо), а також паркувальні майданчики.

Принцип раціональної організації пішохідних зв’язків передбачає          систему озеленених пішохідних шляхів, що перетинають внутрішній простір         і з’єднують в єдину систему об’єкти громадської забудови, автостоянки, зупинки громадського  транспорту.

Визначений прийом забудови забезпечує оптимальний розвиток даної території.

На подальших етапах проектування передбачити інженерне забезпечення проектованої будівлі на рівні сучасних вимог відповідно до технічних умов експлуатуючих служб шляхом приєднання до існуючих та проектованих інженерних мереж.

Основні принципи планувально-просторової організації території базовані на:

–  врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів-	 максимально зручне розташування об′єктів відносно існуючих вулиць;

– взаємозв’язках планувальної структури проектних рішень з планувальною структурою існуючої забудови  -	розміщення проектованих об′єктів з урахуванням містобудівної ситуації, що склалася на суміжних територіях;

– створення оптимальної схеми дорожньо-транспортного руху на території проектування;

– створення оптимальних мікрокліматичних і санітарно - гігієнічних умов;

– максимальне збереження природного ландшафту, збереження рослин;

– озеленення території проектованого об’єкту;

– побажань та вимог замовника – Височанської селищної ради Харківської області, платника, визначених у завданні на розроблення ДПТ та у ході робочих нарад під час роботи над проектом;

– врахуванні інтересів власників суміжних земельних ділянок.

Площа території опрацювання – 1.0 га.

Площа планування території детального плану – 0.26 га.

Параметри кожного проектного об’єкту у випадку його відхилення від рішення детального плану території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) визначається на наступних проектних етапах з відповідною ув’язкою з рішенням ДПТ. У випадку необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством  порядку.

Майнові права на проект детального плану території належать Замовнику, Платнику; авторські - Виконавцю ДПТ.

Територія, яка планується під забудову, відноситься до земель приватної власності в межах населеного пункту. За результатами інженерно-будівельної оцінки територія сприятлива для забудови,  придатна для зведення будинків і споруд без влаштування штучних основ і складних фундаментів.

10. Житловий фонд та розселення.

Даним детальним планом житлове будівництво не передбачається.

11.Система обслуговування населення.

Рішення даного детального плану не передбачають збільшення чисельності населення селища, а покликані задовольнити потреби мешканців частини селища Покотилівка та прилеглих територій у закладах торгівлі.

Даним детальним планом передбачається переважно охоплення населення, яке проживає в межах 25-30-хвилинної пішохідної доступності (відстань до 2км) торговельними послугами та послугами громадського харчування.

12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

Територія, на яку розроблено детальний план, з заходу включає в себе частину  існуючої вулиці Харківської. Під’їзд до території проектування передбачається здійснювати з вул.Харківської, яка проходить вздовж ділянки проектування.   Рішенням детального плану пропонується залишити вуличну мережу без змін. Відстань від ділянки проектування до залізничної станції Карачівка орієнтовно складає 1,0км. Поряд з ділянкою проектування на відстані орієнтовно 100м від ділянки проектування пролягає вул.Сімферопольське шосе, яка співпадає з автошляхом М18 — (Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта) — автомобільний шлях міжнародного значення на території України. Зупинка маршруту громадського транспорту  розташована   по вулиці Сімферопольське шосе у напрямку на Харків  на відстані орієнтовно 150м від ділянки проектування, у напрямку на Мерефу орієнтовно на відстані 120м від ділянки проектування. Детальним планом передбачено збереження існуючого  маршруту  громадського транспорту вздовж вул.Сімферопольське шосе.

В межах території  рух автотранспорту забезпечується існуючими вулицями. Під'їзд до об’єктів даної території пропонується  влаштувати зі сторони існуючої вул.Харківської (див. аркуш 4). Пішохідний рух організується тротуарами та пішохідними доріжками.

Принцип раціональної організації пішохідних зв’язків передбачає систему озеленених пішохідних шляхів, що перетинають внутрішній простір і з’єднують в єдину систему об’єкти громадської забудови,  автостоянки, зупинки громадського транспорту.

Визначений прийом забудови забезпечує оптимальний розвиток цієї території.

13. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.

Даним детальним планом визначаються загальні питання інженерного забезпечення проектованих об'єктів та розміщення інженерних мереж та споруд. План інженерних мереж з підрахунком потужностей та витрати матеріалів необхідно розробляти окремими проектами після затвердження ДПТ.

Водопостачання.

Існуюча водопровідна мережа пролягає по пров.Соборному селища Бабаї (після об’єднання – це одна територіальна громада- Височанська)   на відстані орієнтовно 450м від території проектування. Забезпечення об’єкту проектування  водою планується здійснити шляхом приєднання до  існуючої водопровідної мережі. Також можливе функціонування магазину на привозній воді. Остаточне проектне рішення прийняти на наступних проектних стадіях при розробці робочого проекту. Таким чином, проектом детального плану передбачається використання існуючих інженерних мереж і комунікацій, зокрема, системи водопостачання. При  проектуванні будівлі магазину передбачається можливість приєднання проектованого об’єкту до існуючої водопровідної мережі згідно технічних умов експлуатуючої організації з метою організації подачі  води від існуючої водопровідної мережі, також передбачається приєднання до проектної водопровідної мережі будівлі існуючого кафе. Орієнтовна довжина проектованої водопровідної мережі складає 450м. Враховуючи, що  магазин не потребує водозабезпечення по технології  його експлуатації, воду для побутових потреб магазину можливо  використовувати привозну.

Каналізування.

У селищі Покотилівка відсутня  централізована система каналізування.  Дане питання планується вирішити шляхом проектування такої системи при розробленні нового генерального плану селища. Каналізування об’єктів передбачається  шляхом будівництва каналізаційних очисних споруд відповідно до будівельних та санітарних норм. Детальним планом території передбачається  обладнання внутрішньої каналізаційної мережі від громадських будівель проектованого магазину та існуючого кафе з відведенням стоків на місцеві очисні споруди (детальним планом території передбачене розміщення місцевих очисних споруд установки біологічної очистки господарсько- побутових стічних вод типу «BIOTAL»). Основним елементом очисних споруд є підземна станція очищення стічних вод.

Установка для очищення стічних вод (продуктивністю від 1 до 25 м3/добу) повністю герметична, заглибленого типу і складається с наступних основних блоків:

-  приймальна  камера  з  гратами  для  відокремлення  твердих  речовин,  тканин, дерева та інших речовин;

- піскозатримувач для прийому піску, щебню, золи та інших речовин;

-   підйомна   станція   з   вбудованими   подвійними   мулових   насосами,   яка знаходиться перед насосом;

- первинний  басейн - розподільник  біомаси  обертового  поліпропіленового ротора;

- ротор заповнений поліпропіленовими проточними ніздрюватими блоками для обслуговування біомаси;

-  вторинний аеробно-біологічний басейн очищених стічних вод;

-  система  періодичного  повернення  активного  мулу  для  нітрифікації,  яка знаходиться перед насосом;

-   роздільна решітка, вбудована до виходу води з установки;

-   клапан рециркуляції і балансування циклу аеробного очищення води;

-  вихідна   камера   для   відбору   проб   і   зразків   і   доступ   для   вилучення накопиченого мулу.

Установка глибокого біологічного очищення стічних вод «BIOTAL» повністю автоматизована.  Запропонована технологія очищення господарсько-побутових стічних вод передбачає комплектацію очисних споруд станцією максимальної заводської готовності.

Продуктивність очисних споруд передбачається  від 1,5 до 25 м3/добу (за попередніми розрахунками фактичне водовідведення, розраховане за показниками водоспоживання складе до 5м3/добу.  Нормальна концентрація забруднень складає до 60 г БПК5/людину в добу. Виробник   продукції   –   ТОВ   «UKRBIOTAL».   Установка дозволена  до  використання  та  відповідає  вимогам  ТУ  У  29.2-30716613-001:2006 «Установка  «BIOTAL»  для  глибокої  біологічної  очистки  стічних  вод.  Технічні умови».  Сертифікат  відповідності  №  UA1.044.0016931-17  (Серія  ВГ  №663952), виданий  ДП «Рівнестандартметрологія», чинний до 18.10.2022 року

Відповідно   до   висновку   державної   санітарно-епідеміологічної   експертизи №12.2-18-1/24093 від 20.10.2019 р. на установку «BIOTAL» для глибокої біологічної очистки  стічних  вод,  в  межах  санітарно-захисних  зон  від  установки  «BIOTAL» продуктивністю від 1,5м3/добу до 25 м3/добу концентрації в атмосферному повітря шкідливих речовин не перевищать нормативні. Встановлений розмір СЗЗ для ЛОС потужністю від 1,5 до 25 м3/добу складає 5 м. (Копія документу наведена в додаткових матеріалах).

При застосуванні  зазначених очисних споруд повинні бути неухильно дотримані технічні умови (ТУ У 29.2-30716613-001:2006) та вимоги, викладені у вищезазначеному Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, стосовно якісних показників стічних вод та біологічно очищених вод, умов скиду очищених стічних вод, гідроізоляції очисних споруд, тощо (відповідно до зазначеного висновку визначаємо санітарно-захисну зону 5м, так як потужність зазначених установок  передбачається на рівні до 25м3/добу). Можливе застосування також інших сучасних очисних систем «Біопроцесор», «Джерело», тощо.

Конкретне проектне рішення щодо типу очисних споруд прийняти на наступних проектних стадіях при розробленні проектної документації на об’єкти, передбачені детальним планом. Місце розташування зазначених споруд  каналізування на ділянці визначене орієнтовно,  на наступних етапах проектування провести уточнення місця розташування - в складі розділу генплану у проектній документації на окремі об’єкти містобудування. Господарсько-побутові стічні води після їх глибокого біологічного очищення повинні знезаражуватись. Утилізація осадів після очищення стічних вод передбачається на зовнішній полігон твердих побутових відходів (Роганський перероблюючий завод»).

Остаточне проектне рішення, в тому числі і по вибору варіанту утилізації осаду стічних вод, необхідно здійснити на подальших проектних стадіях при розробленні галузевої Схеми водовідведення селища Покотилівка  та розробленні проекту будівництва магазину. На подальших етапах проектування системи водовідведення селища необхідно здійснити вибір оптимальних рішень та схем тільки на основі всебічного техніко-економічного обґрунтування. Конкретизувати місця розташування всіх елементів системи очищення стічних вод необхідно на наступних проектних стадіях проектування будівлі.

При розробленні генерального плану селища Покотилівка передбачити заходи щодо проектування системи мереж та споруд централізованого каналізування. В подальшому, при запровадженні централізованої системи каналізування селища, об’єкт, розташований в межах детального плану території, планується приєднати до мереж централізованої каналізації згідно ТУ експлуатуючих служб.

Дощова каналізація.

Організація відведення дощових вод з даної території розрахована з урахуванням рельєфу місцевості та спрямована на відвід скидів у проектну водовідвідну мережу, яку передбачається облаштувати пластиковими трубами. Враховуючи рельєф місцевості, дощові стоки передбачається відводити  самопливом в  дощові труби через решітки  з подальшим очищенням у локальних очисних спорудах відповідно до вимог п.11 ДБН В.2.5-75/2013.

На подальших етапах проектування передбачити заходи щодо очищення дощових стоків з паркувального майданчика легкового автотранспорту  із дотриманням санітарних норм щодо місця розташування таких очисних споруд та застосуванням сучасних проектних рішень (ДПТ орієнтовно визначені місця розташування бензомаслоуловлювачів). ДПТ орієнтовно визначене місце розміщення локальних очисних споруд зливової каналізації з санітарно-захисною зоною 5м. Передбачається застосування очисних споруд типу «Джерело». Згідно з Висновком Державної Санітарно-Епідеміологічної Служби України № 05.03.02-04/77721 від 24.12.2014 р. розмір санітарної захисної зони від очисних споруд «ДЖЕРЕЛО», що виготовляється згідно з ТУ У 29.2-13944487-001:2003, складає 5 м, для продуктивності від 1,5 до 25 м3/добу, а приплив дощових та талих вод для даної території за попередніми розрахунками в жодному разі не перевищуватиме 25м3/добу. Також можливе за погодженням з органами санітарного нагляду застосування очисних споруд представлених водоочисною установкою «Браво», розробленою ТОВ Український НІЦ «Потенціал-4» м. Київ або інших сучасних типів очисних споруд з санітарно-захисною зоною 5м. Водоочисна установка «Браво» застосовується для біологічного очищення дощових вод. Закрите біоплато гідропонного типу застосовується для доочищення дощових вод. Очищена дощова вода може використовуватись для поливу газонів та миття під’їзних шляхів та тротуарів. Тип, продуктивність очисних споруд, уточнення місця їх розташування та умови скидання очищених дощових вод вирішуються на подальших стадіях проектування (стадія “Проект” та “Робочий проект”), відповідно до вимог органів санітарного нагляду  та органів охорони навколишнього природного середовища з обов’язковим дотриманням режиму використання санітарно-захисних зон таких очисних споруд.

Детальні розрахунки системи дощової каналізації розробляються на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» та «Робоча документація»).

Самопливна каналізаційна мережа передбачається з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ГОСТ 18599-83*.

Каналізаційні колодязі, приймачі дощових вод і камери на мережах дощової каналізації передбачаються із збірних з/б елементів за ТПР 902-09-22.84; ТПР 902-09-46.88 та ТПР 901-01-11.84.

Очисні споруди дощових вод прийнято з глибиною підвідного колектора до 5,0 м.

Санітарне очищення.

Детальним планом території прийнято застосування  планово-регулярна системи санітарної очистки від твердих побутових відходів для громадської забудови.

Збирання побутових відходів здійснюється  сміттєзбірною  камерою, яку  необхідно передбачити на наступних проектних етапах вбудованою в основну будівлю при проектуванні магазину.  Також при входах у магазин  необхідне встановлення  урн. У зелених зонах об’єктів та зелених зонах загального користування також необхідне встановлення  урн.

Збирання побутових відходів з території проектованого об’єкту передбачається здійснюється сміттєзбірною камерою (із запровадженням роздільного збору побутових відходів), яка передбачається вбудованою в будівлю магазину. Проектом пропонується передбачити окремі секції сміттєзбірної камери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок та харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах та організувати утилізацію ТПВ з попереднім обробленням побутових відходів відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

Планово-регулярна система очищення повинна забезпечити своєчасний збір, оброблення і вивезення решти відходів після оброблення на зовнішній полігон твердих побутових відходів. Послуги з вивезення твердих побутових відходів планується надавати  за планово-регулярною схемою. Детальним планом передбачається вивезення на зовнішній полігон (Роганський перероблюючий завод) попередньо оброблених відходів відповідно до вимог ст.32 Закону України «Про відходи» Покотилівським виробничим управлінням житлово-комунального господарства на договірних засадах.

Електропостачання.

Даний розділ детального плану розроблений у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів  цивільного призначення». Розрахунок електричного навантаження кварталу виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-23-2010, ВСН 97-83. Розрахункову потужність всього кварталу на даній стадії проектування визначити неможливо так як визначення конкретних площ об'єктів забудови не є завданням детального плану, а визначається на наступних стадіях проектування, і відповідно, неможливо визначити реальне навантаження.

Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої електророзподільної системи селища згідно технічних умов експлуатаційних служб. Електропостачання об`єктів можливо здійснити від електромереж, розташованих по вул. Харківській. Потреба в електроенергії на комунально-побутові потреби визначаються згідно ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» виходячи з кількості та характеристик об’єктів. Уточнення розміщення споруд провести на наступних проектних стадіях (після затвердження ДПТ) згідно ТУ експлуатуючої організації.

Розподілення електроенергії від трансформаторних підстанцій до проектованої території прийнято по проектованих повітряних лініях низької напруги 0.4кВ.

Облік електроенергії здійснюється електронними лічильниками класу точності 1.0, які розташовуються у виносних шафах обліку на фасаді будинків. Лічильники передбачається встановлювати з інтерфейсом передачі даних для можливості влаштування автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Блискавкозахист будівель та споруд повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист».

Всі інші конкретні питання по електропостачанню території ДПТ вирішуватимуться на наступних стадіях проектування.

Теплопостачання  та газопостачання

Теплопостачання об’єкту передбачається від електричного котла. Територія забезпечена мережами газопостачання низького тиску, які пролягають вздовж вул.Харківської, тому можливим  є також приєднання об’єктів детального плану території до газових мереж Проектування мереж необхідно проводити згідно технічних умов експлуатуючих служб після затвердження детального плану території.

Телефонізація

Передбачається забезпечення  проектованих будівель засобами мобільного зв’язку.

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Інженерна підготовка території виконується з метою покращення санітарно-гігієнічних умов функціонування будівель і включає вертикальне планування для відводу поверхневих вод, інженерний захист від підтоплення.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити комбінованою водовідвідною системою з влаштуванням дощоприймачів та лотків, перекритих решітками, в комплексі з заходами по вертикальному плануванню.

Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху транспорту і пішоходів ухили на під’їздах (згідно ДБН В.2.3-5-2018 табл. 2.9) з раціональним балансом земляних робіт, таким чином, щоб розміщення земляних мас не викликало зсувні та посадочні явища, порушення режиму ґрунтових вод.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М1:1000. На схемі проведені напрямки і величини проектованих ухилів, характерні проектовані відмітки.

Підземний простір використовується для прокладання інженерних мереж (на перспективу).

За результатами інженерно-будівельної оцінки території дана територія відноситься до сприятливої для будівництва і не потребує спеціальних заходів щодо організації захисту від затоплення та по пониженню рівня грунтових вод. Грунти допускають зведення будинків і споруд без улаштування штучних основ і складних фундаментів. Зсуви, карсти, яри, осідальність, заторфованість та порушені території відсутні. Відведення поверхневих вод проектується закритою водовідвідною мережею у проектовані очисні споруди зливової каналізації. Детальним планом визначено загальні заходи із  інженерної підготовки території шляхом організації стоку поверхневих вод та вертикального планування, а саме:

- вирівнювання земельної ділянки з переміщенням грунту з пагорба у виїмку з мінімальним дебалансом земляних мас, збереження й використання ґрунтового шару;

- влаштування проїздів  з повздовжніми ухилами для збору та відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію грунтів;

- переміщення  грунту  та планування території.

Рельєф ділянки спокійний. Розрахунок обсягів переміщення грунту при плануванні заходів з інженерної підготовки території виконати на наступних стадіях проектування при розробці проекту окремого об’єкту.

15. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Передбачено комплексний благоустрій і  озеленення території з улаштуванням:

–  автопроїздів з асфальтобетонним покриттям;

– відмосток шириною 1,0 м,  тротуарів з покриттям із асфальтобетону та  фігурної бетонної плитки;

–  газонів; квітників;

–  встановлення урн;

–  огорож території об’єкту;

–  паркувального майданчику.

Розташування паркувального майданчику передбачається на нормативній відстані від громадського об’єкту забудови. Його  влаштування   можливо лише за умови розроблення на наступних стадіях проектування проектів, якими обов`язково передбачити заходи щодо охорони грунтів від забруднення, а саме влаштування локальних очисних споруд та очищення дощових стоків (відповідно до чинних нормативів) з паркувальних майданчиків на очисних спорудах.

Сортамент зелених насаджень необхідно визначити виходячи з призначення зон території. Благоустрій території передбачає формування пішохідних зон, обладнаних малими архітектурними формами, а також улаштування проїздів, пішохідних тротуарів, автопаркувального майданчика.

16. Охорона навколишнього природного середовища

(Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища).

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка документів державного планування дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – це інструмент стратегічного планування, направлений на включення екологічних пріоритетів в програми, плани, інші документи.

Досвід багатьох країн продемонстрував високу ефективність СЕО як інструмента планування, що сприяє якості розроблюваних планів, програм, стратегій тощо.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня захисту навколишнього середовища та сприяння інтеграції екологічних міркувань у підготовку планів з метою просування сталого розвитку. Це системний інструмент оцінки, який підтримує та інформує про процес прийняття рішень.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища".

Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні (посилання).

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління».

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012 р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище».

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було зареєстровано нову редакцію законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний № 6106). Метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на довкілля. Законопроект, розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 року. Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закон України «Про охорону навколишнього природного

середовища»;

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля».

Пунктом 4 ст.№2 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлено: містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому ЗУ "Про стратегічну екологічну оцінку". Розділ "Охорона навколишнього середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам ЗУ "Про стратегічну екологічну оцінку". Згідно ст.№21 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" (№ документу 3038-VI), замовники містобудівної документації зобов’язані забезпечити оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, на своїх офіційних веб-сайтах, а також надати вільний доступ до такої інформації громадськості.

Згідно ст.№59 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", екологічні вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів, планування, розміщення, забудова і розвиток населених пунктів, здійснюються за рішенням місцевих рад з урахуванням екологічної ємкості територій, додержанням вимог охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки.

В свою чергу сфера дії ЗУ "Про стратегічну екологічну оцінку", згідно п.1 ст. 2 Закону поширюється тільки на об'єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Одночасно, процедуру оцінки впливу на довкілля регулює ЗУ "Про оцінки впливу на довкілля", статтею 3 якого, визначено вичерпний перелік об'єктів та видів планової діяльності, які підлягають обов'язкової оцінці впливу на довкілля. Згідно ст. 3 вищезазначеного Закону, серед категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля – даного об’єкту (магазину) немає.   Відповідно до Статті 3 п. 3. 4 закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємства торгівлі-магазини відсутні в переліку об’єктів які впливають на довкілля. Відповідно до ст.2 Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку»  та розділу ІV Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів  України №296 від 10.08.2019року  стратегічна екологічна оцінка не є обов’язковою, так як виконання проекту детального плану  не передбачає реалізацію видів діяльності та не містить види діяльності та об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля  та не вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі. Відповідна попередня оцінка була проведена замовником. Згідно матеріалів проведення попередньої  оцінки проекту детального плану території, обмеженої вулицею Харківською, об’єктами громадської та садибної житлової забудови  по вулиці Харківській  та по вулиці Сковороди в смт Покотилівка      Харківського району Харківської області, для визначення необхідності здійснення СЕО (стратегічної екологічної оцінки) селищною радою встановлено, що  даний документ  відповідає лише одному критерію, а саме, є  документом державного планування,  який стосується містобудування (містобудівна документація). В той же час, цей документ не передбачає реалізацію видів діяльності (та не містить видів діяльності та об’єктів), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (територій з природоохоронним статусом). Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема, щодо територій з природоохоронним статусом відсутні, так як в зоні впливу об’єктів території планування відсутні території з природоохоронним статусом, а об’єкти, передбачені зазначеною містобудівною документацією (розташування магазину продовольчих товарів), не відноситься до об’єктів, які за своїм функціональним призначенням можуть мати вплив на здоров’я населення та не є джерелом екологічних проблем, внаслідок чого селищною радою визначено, що проведення процедури СЕО для зазначеного документу державного планування (містобудівної документації) не є обов’язковим, та замовником прийняте рішення   проведення  стратегічної екологічної оцінки для зазначеного документу державного планування вважати недоцільним.

Зміст та основні цілі даного документа державного планування (детального плану території), його зв’язок з іншими документами державного планування (генеральним планом селища Покотилівка, Схемою планування території Харківської області) відображені на сторінках 4-6 даної Пояснювальної записки.

Характеристика поточного стану довкілля надана на сторінках 6-8 та  9-14 даної  Пояснювальної записки. На даній території відсутні об'єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища та проектом не передбачається розташування таких об’єктів. Стан довкілля оцінюється як задовільний, цілком придатний для запланованої містобудівної діяльності. Розташування торговельної будівлі не матиме впливу на  здоров’я населення, стан довкілля, а умови життєдіяльності населення будуть поліпшені для населення, яке проживає в межах пішохідної доступності до об’єкту торгівлі.

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема, щодо територій з природоохоронним статусом відсутні, так як в зоні впливу об’єкту детального плану відсутні території з природоохоронним статусом, а сама торговельна будівля не відноситься до об’єктів, який за своїм функціональним призначенням може мати вплив на здоров’я населення та не є джерелом екологічних проблем.

З метою охорони навколишнього середовища детальним планом передбачаються заходи з охорони ґрунтів, повітряного басейну, рослин. Передбачається озеленення території. За результатами аналізу сучасного стану використання території з виявленням обмежень розвитку за принципами збереження і раціонального використання земельних ресурсів, дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище з урахуванням потенційних його можливостей, дотримання санітарних нормативів встановлено, що на проектованій та прилеглій територіях відсутні природні та штучні біохімічні об’єкти, що могли б привести до мікробіологічного забруднення та негативного впливу на здоров’я  населення.

Оскільки територія не затоплюється, за наявними характеристиками придатна для розміщення передбачених детальним планом об’єктів містобудування, то в екологічному відношенні вона сприятлива для будівництва об’єктів громадської забудови. Територія добре провітрюється, отримує достатню сонячну радіацію, захищена від вітрів. Повітряне середовище на території має високу здатність до самоочищення.

Вплив на клімат і мікроклімат внаслідок експлуатації технологічного устаткування підприємства відсутній.

Постійний вплив на повітряне середовище відсутній.

Вплив на елементи геологічного середовища відсутні.

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти відсутній.

Вплив на соціальне середовище - позитивний, оскільки передбачено працевлаштувати за попередніми розрахунками 5 осіб, частково з числа місцевого населення.

Вплив на техногенне середовище - відсутній.

Територія добре провітрюється, отримує достатню сонячну радіацію, захищена від вітрів. Повітряне середовище на території має високу здатність до самоочищення.

З метою виключення забруднення ґрунтів передбачені заходи щодо каналізування об’єктів, організації  збору дощових і талих вод.

Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування фундаментів, проїздів, мереж, проведення вертикального планування використовується для покращення родючості землі.

В межах детального плану території та в зоні впливу об’єкти культурної спадщини відсутні. Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний  орган  охорони  культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи (ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

17. Заходи з цивільного захисту та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б. 1.1-5:2007  «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів, якими регулюється розроблення даного розділу містобудівної документації, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. У ДБН Б. 1.1-5:2007  «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації»  унормовано склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) тільки у схемах планування території відповідних адміністративно-територіальних одиниць та генеральних планах населених пунктів. Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 також врегульовує виконання виконання відповідного розділу тільки у схемах планування територіальних одиниць та у генеральних планах населених пунктів. Тобто, розроблення зазначеного розділу є обов’язковою складовою  лише схем планування території  адміністративних одиниць та генеральних планів населених  пунктів. В той же час, згідно з п. 5.1.11 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»  в складі детального плану передбачена розробка схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту, яка повинна бути розроблена з обов’язковим  урахуванням відповідного розділу у складі генерального плану населеного пункту. Тобто, ця схема , як і детальний план в цілому, має за мету конкретизувати та уточнювати  у більш крупному масштабі положення генерального плану населеного пункту.

Оскільки затверджений генеральний план селища Покотилівка був розроблений у 1989 році, до введення в дію ДБН Б. 1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації»,  то розділ   ІТЗ ЦО на час розроблення генерального плану не розроблявся, такий розділ повинен бути розроблений як розділ генерального плану  селища за окремим завданням, погодженим і затвердженим у встановленому порядку при розробленні нового генерального плану селища. На поточний час у зв’язку з відсутністю розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі генерального плану смт Покотилівка Харківського району Харківської області схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту відповідно до п. 5.1.11 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» у складі детального плану території не розробляється.

В подальшому у разі складання відповідного розділу у складі генерального плану смт Покотилівка,  детальний план території , за необхідністю, буде доповнено схемою інженерно-технічних заходів цивільного захисту з відповідними заходами.

На даний час у селищі відсутнє  пожежне депо, селище обслуговується пожежною частиною м.Харкова, яка розташована на відстані орієнтовно 10км від селища, а нормативний радіус обслуговування пожежного підрозділу згідно п.15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019  складає 3км по дорогах з твердим покриттям від ділянки проектування. В селищі Покотилівка  налічується 10,350 тис.мешканців. Згідно Згідно п.15.12 ДБН Б.2.2-12:2019 нормативний показник кількості пожежних машин для такого  поселення складає 3 авто. Тобто,  для забезпечення виконання вимог ДБН необхідне пожежне депо на 3 автомобілі (йдеться про автоцистерни або автонасоси, включаючи резервні). Розрахункова кількість спеціальних пожежних машин для населених пунктів з населенням до 50тис.чол. за наявності житлових будинків 4 поверхи та вище (в селищі Покотилівка наявні будинки понад 4поверхи) – 1 спеціальна пожежна машина (автодрабина або автопідйомник). Попередніми проектними рішеннями детального плану території, обмеженої вулицею Залізничною, територією об’єктів житлової та гаражної  забудови по вул.Залізничній в смт Покотилівка   для розміщення адміністративних та господарських будівель ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» було орієнтовно визначене місце розташування пожежного депо, яке передбачено розташувати на території колишнього сільгосппідприємства, але відстань від нього по дорогах з тверим покриттям складає понад 3 км, тому, враховуючи, що і Покотилівка , і Бабаї  наразі входять до однієї територіальної громади,   детальним планом передбачається використання для цілей пожежогасіння проектного пожежного депо, яке передбачене детальним планом території, обмеженої  вул.Командарма Шумілова,  проїздом без назви, об’єктами житлової та громадської забудови  по вул.Командарма Шумілова, в смт Бабаї  Харківського району Харківської області, та передбачене до розташування на відстані  орієнтовно 2,6 км від ділянки проектування по дорогах з твердим покриттям таким чином, нормативний радіус обслуговування (3км) дотримується.

Для зовнішнього пожежогасіння відповідно до вимог ДБН В.2.5-74.2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», передбачається використання забору води  для цілей пожежогасіння з проектованих пожежних ємностей (резервуарів). Відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди» табл.4  витрати води на зовнішнє пожежогасіння громадських будівель загальною площею до 1тис.кв.м та до двох поверхів включно складає 10л/сек на 1пожежу. Відповідно до п.6.2.11 ДБН В.2.5-74.2013 розрахункову кількість одночасних пожеж приймаємо на рівні 1пожежі (площа до 150га). Відповідно до п.6.2.13  ДБН В.2.5-74.2013 тривалість гасіння пожежі приймаємо 3 години. Враховуючи тривалість пожежі 3 год запас води повинен складати - 10х3600х3 = 108 000л = 108 м3. Приймаємо два пожежні резервуари по 60 м3 кожний (п. 13.3.3 ДБН В.2.5-75:2013), при цьому загальний обсяг резервуарів передбачено на рівні 120 м3. Уточнення розрахунку ємності пожежних резервуарів провести на подальших стадіях проектування при розробці проектів окремих об’єктів.  Відстань від будівлі проектованого магазину ІІІ ступеня вогнестійкості  до пожежних резервуарів прийнята 72м (понад 30 м), відповідно до вимог п.13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013.

Детальним планом враховано поперечні профілі вулиць згідно генерального плану селища, що дозволяють влаштування під’їздів пожежних машин до кожної будівлі. На подальших стадіях проектування передбачити влаштування проїздів до житлових  будинків та до громадських будівель шириною не менше 3,5м або смуги завширшки 6м, що  придатні для проїзду пожежних машин, згідно п.15.3.1  ДБН Б.2.2-12:2019. До громадського будинку передбачаються проїзди шириною не менше 3,5м на відстані не ближче 5м від стін, що придатні для проїзду пожежних машин відповідно до вимог п.15.3.1  ДБН Б.2.2-12:2019.

На наступних стадіях проектування слід передбачити заходи з пожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014р. №1417.

З цією метою при подальшому проектуванні необхідно:

прийняти  протипожежні відстані між будівлями, спорудами  та зовнішніми установками, які забезпечать пожежну безпеку об’єктів  капітального будівництва (відстані від проектованого магазину ІІ ступеня вогнестійкості до існуючих на прилеглих ділянках з північно-східного боку та з південного боку від території ДПТ будівель невиробничого призначення ІІІ ступеня вогнестійкості прийняті з урахуванням примітки 3 до таблиці 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 з огляду на те, що ці стіни існуючих та проектованого  будинків без віконних прорізів);

прийняти проектні рішення по зовнішньому протипожежному водопостачанню, по проектуванню проїздів та під’їздів для пожежної техніки;

прийняти конструктивні та об’ємно-планувальні рішення (в разі необхідності передбачивши протипожежні стіни;

уточнення розміщення проектованих об’єктів передбачити з урахуванням вимог вищезазначених нормативних документів;

описати організаційно - технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів будівництва.

На подальших стадіях проектування забезпечити  нормативні відстані між будівлями і спорудами згідно вимог ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» з урахуванням ступеня вогнестійкості проектованих будівель, які прийняти на наступних проектних стадіях при розробленні проектів будівництва об'єктів (детальним планом передбачається будівництво об’єктів ІІ ступеня вогнестійкості).

18. Заходи щодо реалізації детального плану.

Виходячи з вимог Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» з метою організації комплексної забудови території, яка  є засобом забезпечення громадських та приватних інтересів, детальним планом розвинуто та уточнено  рішення генерального плану селища Покотилівка  щодо необхідності організації проведення робіт та спрямування фінансування на ефективне використання наявної території для будівництва  об’єктів обслуговування з метою створення повноцінного життєвого середовища.

З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення завчасно техногенної безпеки та цивільного захисту населення на території детального плану в селищі Покотилівка Харківської області під час будівництва нових будівель та споруд, які можуть бути віднесені до переліку об’єктів, визначених ПКМУ   № 6 від 09.01.2014 року, суб’єктам господарювання цих об’єктів необхідно передбачити розробку відповідного розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту на стадії проектування цих об’єктів будівництва відповідно до вимог ДСТУ 8773:2018.

Запропонована планувальна структура передбачає поетапне освоєння території, що суттєво покращить розвиток та рівень містобудівного освоєння території та благоустрою.

Реалізація даного детального плану шляхом нового будівництва нежитлової будівлі можлива за умови проведення цього процесу у нормативно-правовому полі згідно діючого законодавства

Розроблений детальний план території підлягає громадському обговоренню, та в рамках громадського обговорення громадським слуханням.

Затвердження селищною  радою  даного проекту  без проведення громадського обговорення та громадських слухань забороняється. Проведення громадського обговорення регулюється Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст.21), а Порядок проведення громадських слухань щодо врахування  громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25травня 2011р. №555.

Височанська селищна рада зобов'язана забезпечити:

- оприлюднення  проекту детального плану та доступ до цієї інформації громадськості;

- реєстрацію,  розгляд  та  узагальнення  пропозицій громадськості до

проекту детального плану;

-	узгодження спірних питань через погоджувальну комісію;

-	оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості.

Детальний план території не підлягає експертизі. Після розгляду детального плану території архітектурно-містобудівною радою при Департаменті містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, в разі надання нею пропозицій щодо можливості затвердження детального плану та після проведення громадських слухань, детальний план подається на розгляд  Височанській селищній раді та затверджується нею протягом 30 днів з дня його подання з встановленням режиму ефективного використання території. Режим забудови ділянок, визначених для містобудівних потреб, обов’язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.

Селищна рада забезпечує оприлюднення детального плану території протягом 10днів з дня його затвердження. Затверджений детальний план є підставою для оформлення вихідних даних на проектування об’єктів.

Згідно частини 3 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  на підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб. З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення завчасно техногенної безпеки та цивільного захисту населення на території детального плану смт Покотилівка Харківського району Харківської області під час будівництва нових або реконструкції існуючих будівель та споруд, які можуть бути віднесені до переліку об’єктів, визначених ПКМУ    № 6 від 09.01.2014 року, суб’єктам господарювання цих об’єктів необхідно передбачити розробку відповідного розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту на стадії проектування цих об’єктів будівництва  відповідно до вимог ДСТУ 8773:2019.

Реалізація заходів детального плану передбачається в 1 етап в термін від 3 до 7років.  Враховуючи основні рішення детального плану щодо освоєння території, передбачено освоєння території в одну чергу.

19. Перелік вихідних даних.

1. Рішення ІV сесії Височанської селищної ради VIІІ скликання від 12 лютого 2021 року «Про розроблення детального плану території, обмеженої вулицею Харківською, об’єктами громадської та садибної житлової забудови по вулиці Харківській та по вулиці Сковороди в смт Покотилівка Харківського району Харківської області».

2.Завдання на розроблення детального плану території, обмеженої вулицею Харківською, об’єктами громадської та садибної житлової забудови по вулиці Харківській та по вулиці Сковороди в смт Покотилівка Харківського району Харківської області.

3. Програма соціально-економічного розвитку селища Покотилівка.

4. Генеральний план селища Покотилівка, розроблений інститутом «Харківпроект» у 1992році.

5. Схема планування території Харківської області, затверджена рішенням III сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 23 грудня 2010 року № 30-VI.

6. Державні вимоги, надані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА .

7. Топографо-геодезичне знімання території у масштабі 1:500, виконане ФОП Зінченко Олександром Миколайовичем у 2021 році з існуючими інженерними мережами і спорудами (на паперових носіях та у векторизованих файлах).

8. Лист- інформація Височанської селищної ради.

9. Лист про попередню оцінку Височанської селищної ради.

10. Правовстановлюючі документи на нерухоме майно.

11. Витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

12. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

20. Основні техніко-економічні показники детального плану.

| Назва показника | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 до 7 років | Етап від 15 до 20 років |
| Територія |
| Територія в межах проекту У тому числі: | га % | 0,26 100 | 0,26 100 | - |
| житлова забудова | ----- ‘’ ----- | - | - | - |
| ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення) в тому числі: | ----- ‘’ ----- | 0,15 34,6 | 0,15 34,6 | - |
| громадські будівлі (торгові, адміністративні) |  | 0,15 34,6 | 0,15 34,6 | - |
| вулиці, площі (крім вулиць мікрорайонного значення) | ----- ‘’ ----- | 0,11 43,3 | 0,11 43,3 | - |
| Установи та підприємства обслуговування |
| Громадські об’єкти торговельні | кількість | - | 1 | - |
| Об’єкти громадського харчування | кількість | 1 | 1 |  |
| Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво) у тому числі: | км | 0,03 | 0,03 | - |
| магістральні вулиці загальноміського значення | ----- ‘’ ----- | - | - | - |
| магістральні вулиці районного значення | ----- ‘’ ----- | - | - | - |
| Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів | машиномісць | - | 4 | - |
| Інженерне обладнання |
| Водопостачання |  |  |  |  |
| Водоспоживання, всього | тис. м3/добу |  | Визнач. на наступ.проект.стадіях до 25 м3/добу | - |
| Каналізація |  |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | ----- ‘’ ----- |  | Визнач. на наступ.проект.стадіях до 25 м3/добу |  |
| Електропостачання |  |  |  |  |
| Споживання сумарне | МВт |  | Визнач. на наступ.проект.стадіях |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій |
| Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | га % до тер. | - | - |  |
| Протяжність відкритих водостоків | км | - | - |  |
| Охорона навколишнього середовища |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | - | 0,01 |  |
| у тому числі озеленені |  | - | - |  |
| Орієнтовна вартість будівництва (в цінах на 2021 рік) |
| Загальна вартість житлово-цивільного будівництва у тому числі: | млн.грн |  | Визнач. на наступ.проект.стадіях |  |

ІІ.    Графічні    матеріали

Додаткові матеріали